## Slide 1: Hamelakkers WoontDuurzaam Ervaringen van buurtbewoners Violette Brand: Generaal Foulkesweg 111 Martin Keijbets: Hamelakkerlaan 31 Nora van den Broek: Bosrandweg 8

## Slide 2: Welkom! bij André & Violette Brand
Hamelakkers woont duurzaam, 11 september 2018

## Slide 3: Naar energieneutraal
Renovatie woning uit de jaren ‘50

## Slide 4: Bouwjaar 1957
Toen al zijn tijd ver vooruit:
veel glas op Zuid, weinig op Noord, nu vaak het credo voor passiefhuizen

## Slide 5: Doelen renovatie
Huis aanpassen aan huidige tijd met:
Behoud van architectuur
  met oorspronkelijke tekeningen en architect
Besparing energie
  zo mogelijk voldoen aan huidige nieuwbouw-eisen
  streven naar energieneutraal
Optimaal comfort
  geen beperking in gebruiksgemak

## Slide 6: Doelen energiebesparing: energieneutraal
Voor renovatie
Alleen dakisolatie 5 cm (1999)
Gasverbruik: 4000 m3/jaar
Elektriciteitsverbruik: onbekend
Airco op slaapkamer
Na renovatie
Dak-,vloer- en spouwisolatie
Berekend Gasverbruik: 800 m3/jaar, door CV-haard streven naar 0 m3
Elektriciteitsverbruik: 4500 kWh 50/50, door zonnepanelen naar 0 kWh (2017: 600 kWh)
Airco eruit

## Slide 7: Renovatieproces
aannemer
architect
energie-adviseur
Bouwteam

## Slide 8: Spanningsveld
Energie
maatregelen
Budget
Behoud architectuur
ISOLATIE!

## Slide 9: Keuzes isolatie: Dak
Oude isolatie verwijderen
RC 6
(PIR plaat 2x8cm) met witte leislag (bitumen)
Zonnepanelen
24x Axsun AX-P60 255 Wattpiek polykristallijn Oost-West opstelling
en zonneboiler
70 heatpipes

## Slide 10: Keuzes isolatie: Gevel
Spouwmuur vullen enige optie:
Grijze parels beste prijs/RC verhouding
Ruiten deels vervangen door Thermobel 0,8 (dubbelglas)
NB. Buitengevel damp-open: Oude verf moest eraf!
*) Binnen-/ buitengevel isolatie valt af wegens architectuur en kosten

## Slide 11: Keuzes isolatie: Vloer
Houten begane grond vloer eruit
Vloerverwarming in zones
RC 6 isoleren en ‘omgekeerde’
betonvloer

## Slide 12: Keuze verwarming: Hout-CV haard
Sfeer haard in woonkamer behouden, warmte zoveel mogelijk optimaal benutten
Buffervaten 2x 500 L voor warmteopslag
Spartherm 1Vh H2O XXL: 80% warmte naar water, 20% naar woonkamer

## Slide 13: CV haard met heatpipes (zonneboiler) met vloer- cq. lage temperatuur verwarming

## Slide 14: Zonnepanelen 24x Axsun polykristallijn 255 Watt piek Oost/West opstelling met SolarEdge optimizers en omvormer

## Slide 15: En verder
Douche WTW
Centrale ventilatie met WTW: Itho Daalderop Quality Flow
Recirculatie afzuigkap
Verticale jaloezieën als buitenzonwering, regelbaar op zon- en windsensor en warmte in de verschillende ruimtes (EvoHome)
Led-verlichting
A++/A+++ apparatuur

## Slide 16: Ervaringen na 4 jaar gebruik
Gasverbruik: 160-200 m3 per jaar
Hout: +/- 12 m3 per jaar: efficiënt stoken is leuke sport!
Elektriciteit: 600 kWh per jaar
Comfort:
  zeer plezierig!
  geen geluidsoverlast (installaties in kelder, ventilatiegeluid geen overlast)
  geen koudeval ondanks verwijderen convectorput
  veel comfort van nieuwe ruiten (2 graden temp verschil op raam bij 0 graden buiten)
  Lage temp. radiator = traag verwarmen  werkkamer snel bijverwarmen met infrarood paneel
Kostenindicatie energiemaatregelen 75-120k€ (TvT: +/- 20 jr)

## Slide 17: Tips
Volg je eigen gevoel/wensen!  veel plezier van sfeerhaard met verwarmingsfunctie
Zonneboiler is zeer efficiënt, hele jaar door plezier van
Bouwteam overleg nuttig (alle partijen aan tafel)
Vervang alle ruiten in 1 keer
Comfort in warme zomers: isolatie, isolerend glas & zonwering!

## Slide 18: Hamelakkers WoontDuurzaam

## Slide 19: “Hamelakkerlaan 31 van het gas los?”
11 september 2018

## Slide 20: Gasverbruik H31(m3)
huis gebouwd in 1921, gekocht in 1975
1965 centrale verwarming
1976 ca. 4000
1979-82 dubbelglas benedenverdieping, spouwmuur isolatie
1983 ca. 3500
2002 nieuwe gasketel met verbeterd rendement
2003 ca. 3200
2016 studie verduurzaming huis
2017 2700 (inkoop zonne-energie via ValleiEnergie)
2019 geschat 1200 – extra elektraverbruik ca. 1600 kWh (nu ca. 2700)

## Slide 22: Hamelakkers WoontDuurzaam

## Slide 23: Aardwarmte pomp Bosrandweg 8
Bouwjaar: 1973/1974
Grootte: 900 m3
Gezinssamenstelling: 2 volwassenen + 2 kinderen
Kantoor aan huis

## Slide 24
2015 Renovatie;
Isolatie. Dak isolatie, dubbel glas en kelder: muur en vloer isolatie.
Vervangen verwarmingssysteem.
Het aardwarmte systeem.

## Slide 25
Buffervat voor
CV water 500 liter
Warmtepomp
Neura NDB 14kW
Pompset/groep
voor verwarmingskring

## Slide 26: Voordelen van het systeem.
Zowel voor verwarming als voor tapwater.
Comfortabele warmte door laag temperatuur verwarming via vloerverwarming en (Jaga-DBE+)radiatoren.
Mogelijkheid om te koelen in de zomer (passief koelen).
Hoog rendement van de energie (300%).
Lage CO2 waarde.
Geen gas aansluiting meer nodig.
Warmte per verdieping regelbaar.
Geschatte kosten besparing € 1190,-per jaar. Terugverdientijd 13,5 jaar.

## Slide 27: Hamelakkers WoontDuurzaam